## Slide 1
01 / 06 APPLICATION
STATION METEO STM32
Acquisition environnementale temps reel
Mesure de temperature, humidite et pression d'une piece, exposees en direct sur PC.
PLATEFORME
NUCLEO-L152RE + X-NUCLEO-IKS01A3
STM32L152RET6 - Cortex-M3 - 32 MHz
CONTEXTE
Projet de fin de module - P23MRS
ISEN - Promotion 2026
Notes: [Personne 1] Bonjour a toutes et a tous.
Aujourd'hui on vous presente notre projet de fin de module: une station meteo embarquee sur STM32.
L'idee est simple: utiliser la carte NUCLEO-L152RE et le shield X-NUCLEO-IKS01A3 pour mesurer en continu la temperature, l'humidite et la pression d'une piece, et publier ces valeurs sur un PC via la liaison serie.
L'utilisateur peut meme entrer le nom de sa ville sur le terminal pour le voir apparaitre dans les logs - on en reparle plus loin.
Notre presentation va suivre 6 etapes : application, solution technique, defis, resolution, demo en direct, et conclusion. On parle a tour de role: moi pour les deux premieres slides, [Personne 2] pour les defis et la resolution, et [Personne 3] pour la demo et la conclusion.

## Slide 2
02 / 06 SOLUTION
Architecture materielle et logicielle
MATERIEL
Une carte, un shield, trois capteurs
HTS221
Humidite + temperature - I2C
LPS22HH
Pression atmospherique - I2C
STTS751
Temperature de precision - I2C
USART2
Terminal serie via ST-LINK - 115200 baud
Bouton B1
Re-saisie ville par interruption EXTI13
LOGICIEL
Architecture flag-driven HAL C
CubeMX
Generation HAL + BSP IKS01A3 v11.1
TIM6 IRQ
Tick d'echantillonnage a 1 Hz
EXTI13 IRQ
Bouton B1 anti-rebond 50 ms
USART2 RX IRQ
Reception caractere par caractere
weather.c
Module separe : capteurs, LED, UART
3
capteurs
3
IRQ
1 Hz
echantillonnage
115200
baud UART
STM32 Meteo Station - NUCLEO-L152RE + X-NUCLEO-IKS01A3 - P23MRS 2026
Notes: [Personne 1] Concretement, notre montage tient sur deux cartes empilees.
Cote materiel, la NUCLEO porte le MCU STM32L152, et le shield IKS01A3 apporte trois capteurs environnementaux : HTS221 pour l'humidite, LPS22HH pour la pression, et STTS751 pour la temperature. Les trois capteurs partagent le meme bus I2C1 sur les broches PB8 et PB9. La liaison UART passe par l'USART2 a 115200 bauds, directement par le port USB ST-LINK - donc pas besoin de cable supplementaire.
Cote logiciel, on a fait genere le squelette par CubeMX, et on a ajoute notre propre module weather.c qui regroupe l'init des capteurs, la lecture, le pilotage des LEDs et le format UART. Le projet repose entierement sur un pattern flag-driven : les ISR ne font que lever des drapeaux volatile, et tout le travail reel est fait dans la boucle while(1). Ca garantit qu'on ne bloque jamais le CPU dans une interruption.
Les chiffres cles en bas resument : trois capteurs, trois peripheriques en interruption - donc largement au-dessus des deux exigees - un cycle de mesure par seconde, et un debit UART de 115200 bauds.
Je passe la main a [Personne 2] qui va vous expliquer les defis qu'on a rencontres.

## Slide 3
03 / 06 DEFIS
Quatre problemes a regler
1
Acquisition periodique
Echantillonner pile chaque seconde sans bloquer le CPU pendant qu'une lecture I2C est lente. Il faut un cadencement materiel propre, pas un delay logiciel.
2
Coexistence des IRQ
Deux interruptions imposees par le sujet, on en a trois (TIM6, EXTI13, USART2 RX). Il faut les rendre coherentes : priorites, anti-rebond du bouton, callbacks non bloquants.
3
Erreurs multi-capteurs
Trois capteurs sur le meme bus I2C. Si l'un d'eux refuse de repondre, on doit continuer a publier les autres mesures et signaler l'erreur via une LED.
4
Interactivite UART
Faire saisir la ville sans figer la mesure. Lire l'UART en interruption caractere par caractere et reprendre les mesures des que la ligne est validee.
STM32 Meteo Station - NUCLEO-L152RE + X-NUCLEO-IKS01A3 - P23MRS 2026
Notes: [Personne 2] Merci [Personne 1]. Concevoir une station meteo embarquee, ce n'est pas juste lire un capteur et l'afficher. On a identifie quatre defis principaux.
Premier defi : l'acquisition periodique. Il faut une mesure pile chaque seconde, sans utiliser de delay bloquant qui figerait tout le systeme. La solution evidente c'est un timer materiel.
Deuxieme defi : les interruptions. Le sujet impose qu'au moins deux peripheriques tournent en mode interruption. Nous, on en a trois - TIM6, le bouton EXTI13 et la reception UART - et il faut qu'ils cohabitent sans se marcher dessus. Notamment le bouton, qui rebondit physiquement, il a fallu un anti-rebond logiciel.
Troisieme defi : la robustesse. Trois capteurs sur le meme bus I2C, ca veut dire que si l'un tombe en panne ou est mal branche, il faut que le firmware continue a publier les deux autres et signale la panne clairement - dans notre cas par une LED rouge.
Quatrieme defi, celui qui a demande le plus de soin : permettre a l'utilisateur de saisir la ville sur le terminal. Concretement, recevoir l'UART caractere par caractere en interruption, mettre la telemetrie en pause pour laisser l'utilisateur taper, et reprendre des qu'il appuie sur Entree.
Maintenant je vais vous expliquer comment on a resolu tout ca.

## Slide 4
04 / 06 RESOLUTION
Pattern flag-driven et separation des couches
ARCHITECTURE
ISR ---> drapeau ---> main loop
TIM6 IRQ
>
EXTI13 IRQ
>
USART2 RX IRQ
>
while (1) sensors I2C UART printf LEDs
>
UART line
>
LED status
>
Heartbeat
Non bloquant
Les ISR ne font que lever un drapeau et reviennent en < 1 us.
Anti-rebond
HAL_GetTick() + fenetre 50 ms sur le bouton B1.
Pause interactive
g_paused = 1 stoppe la telemetrie pendant la saisie ville.
Robustesse capteurs
Init et lecture verifient BSP_ERROR_NONE, LED L1 sur faute.
STM32 Meteo Station - NUCLEO-L152RE + X-NUCLEO-IKS01A3 - P23MRS 2026
Notes: [Personne 2] Notre reponse, c'est une architecture flag-driven, illustree dans le diagramme a gauche.
A gauche les trois interruptions : TIM6, le bouton et la reception UART. Chacune ne fait qu'une chose - poser un drapeau volatile - et rend la main. Aucune lecture I2C, aucun printf dans une ISR.
Au centre, la boucle while(1) tourne en permanence et consulte ces drapeaux. Quand sample_flag est leve, elle lance la lecture I2C des trois capteurs, formate la ligne METEO et l'envoie sur l'UART. Quand ask_city est leve, elle affiche le prompt et met le drapeau g_paused a 1, ce qui suspend la telemetrie. Quand city_ready est leve, elle copie le buffer, affiche la confirmation et relance la mesure.
A droite, les benefices : tout est non bloquant, on a un anti-rebond robuste sur le bouton, l'interaction utilisateur ne se fait pas au detriment de la mesure, et la robustesse des capteurs est verifiee a chaque appel BSP.
[Personne 3], a toi pour la demo en direct.

## Slide 5
05 / 06 DEMO
Demonstration en direct
SCENARIO
Cinq etapes en direct
1
Reset
Banniere de boot + 3 capteurs prets.
2
Saisie ville
Tape 'Marseille' sur le terminal, validation Entree.
3
Mesure live
Une ligne METEO par seconde, heartbeat LD2 a 1 Hz.
4
Variation
Souffler sur le shield - humidite + temperature montent.
5
Changer
Appui B1 -> nouvelle saisie ('Lyon'), la ville change.
TERMINAL - COM3 - 115200 8N1
=== STM32 METEO STATION boot ===
Board: NUCLEO-L152RE + X-NUCLEO-IKS01A3
Capteurs HTS221 + LPS22HH + STTS751 prets.
Entrez la ville : Marseille
Ville selectionnee : Marseille
METEO Ville=Marseille T=22.45 C RH=47.80 % P=1015.2 hPa
METEO Ville=Marseille T=22.47 C RH=47.92 % P=1015.2 hPa
METEO Ville=Marseille T=22.51 C RH=48.10 % P=1015.3 hPa
Entrez la ville : Lyon
Ville selectionnee : Lyon
METEO Ville=Lyon T=22.53 C RH=48.15 % P=1015.3 hPa
STM32 Meteo Station - NUCLEO-L152RE + X-NUCLEO-IKS01A3 - P23MRS 2026
Notes: [Personne 3] Merci. Je vais vous montrer le projet en marche.
(Brancher la carte, ouvrir TeraTerm sur 115200 baud, appuyer sur reset.)
Etape 1, le reset. La banniere apparait, on voit que les trois capteurs - HTS221, LPS22HH et STTS751 - se sont initialises correctement.
Etape 2, je tape une ville. Notez qu'aucune ligne METEO n'apparait pendant que je tape - c'est la pause dont parlait [Personne 2]. Je valide avec Entree.
Etape 3, des que c'est valide, la telemetrie redemarre. Une ligne par seconde, avec la temperature, l'humidite et la pression mesurees, et le nom de la ville. La LED verte LD2 clignote au rythme du timer TIM6.
Etape 4, je souffle doucement sur le shield. Vous voyez que l'humidite monte de quelques pourcents, et la temperature aussi un peu - les capteurs reagissent bien au monde reel.
Etape 5, je veux changer de ville. J'appuie sur le bouton bleu B1 de la Nucleo - regardez, la telemetrie se met en pause, le prompt revient, et je peux taper une autre ville.
Voila, tout marche. On va terminer par la conclusion.

## Slide 6
06 / 06 CONCLUSION
Bilan et perspectives
EXIGENCES COUVERTES
GPIO - LEDs LD2, L0, L1 + bouton B1
TIMER - TIM6 en mode interruption
ADC - optionnel, retire pour simplifier
UART - printf + saisie ville
I2C - trois capteurs IKS01A3
IRQ - TIM6 + EXTI13 + USART2 RX (3 sur 2)
Capteurs - HTS221 + LPS22HH + STTS751 (3 sur 2)
PISTES D'AMELIORATION
►
Affichage local sur MAX7219 (SPI1)
►
Lecture ADC en DMA + journalisation EEPROM
►
Calcul point de rosee + pression mer
►
Transport sans fil : LoRa ou BLE
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Questions ?
Equipe : Baptiste - Mathias - Raphael
STM32 Meteo Station - NUCLEO-L152RE + X-NUCLEO-IKS01A3 - P23MRS 2026
Notes: [Personne 3] Pour conclure, on a couvert l'integralite du cahier des charges :
- les six peripheriques cles sont presents : GPIO, TIMER, UART et I2C. L'ADC etait optionnel, on l'a retire pour garder une demo plus lisible. - on a trois peripheriques en interruption (TIM6, EXTI13, USART2 RX) alors que le sujet en demandait deux. - on a trois capteurs actifs au lieu des deux exiges.
Cote pistes d'amelioration : on pourrait afficher la mesure localement sur le MAX7219, lire l'ADC en DMA pour faire de l'echantillonnage rapide, calculer des indicateurs derives comme le point de rosee, ou ajouter un transport sans fil - LoRa ou BLE - pour sortir le projet de la salle.
On retient surtout trois lecons : ne jamais bloquer dans une ISR, toujours verifier les retours BSP, et separer clairement la couche capteur de la couche application. Ca rend le code propre et reutilisable.
Merci pour votre attention - on est prets pour les questions.